TITULNÍ LIST

Manipulační a provozní řád pro

Vodní nádrž „Jezírko“ na p.č. 56/1 v k.ú. Černolice

Vodní tok: 				levostranný přítok Všenorského potoka

Číslo hydrologického pořadí povodí: 	1-11-05-043

IDVT vodní linie: 			10251044

Staničení, říční km:			0,5

Kraj: 					Středočeský

Obec: 					Černolice

Vypracoval: Ing. Martin Dobeš

Chýnice, K Ousuší 85, 25217 Tachlovice

IČ: 18920578

V prosinci 2019

| Schválil: Odbor životního prostředí Městského úřadu Černošice |
| --- |
| Dne : | Čj. : | Platnost do : | Razítko, podpis |

| Termíny revizí | dle TNV 752910 1 x za 5 let |
| --- | --- |

| Prověrka provedena |
| --- |
| Dne : | Č.j ......................... | Razítko, podpis |
| Dne : | Č.j ......................... | Razítko, podpis |

Manipulační řád je zpracován dle Vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, platné od 1. srpna 2011. Dle této vyhlášky je manipulačním řádem vodního díla – soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla.

Obsah:

1.	Identifikační údaje	3

2.	technické údaje o vodním díle	3

2.1 popis vodního díla	3

2.1.1 Název a umístění vodního díla	3

2.1.2 Informace o parcele	4

2.1.3 stručný popis vodního díla	4

2.2 údaje o stavebním povolení	5

2.3 účel vodního díla	5

2.4 údaje o povolení k nakládání s povrchovými vodami	5

2.5 kategorie vodního díla podle	5

2.6 zabezpečenost nároků na využití vody	5

2.7 možnosti snížení povodňových průtoků	5

2.8 základní údaje vodního toku	6

2.9 Povodňový plán území dotčeného vodním dílem	6

2.10 seznam technických a právních předpisů	6

3.	zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle	6

3.1 Hlavní zásady hospodaření	6

3.2 Manipulace při zvýšeném průtoku a za povodní	6

3.3 Vypouštění nádrže	6

3.4 Napouštění nádrže	7

3.5 Podmínky a požadavky spolupráce s jinými vodními díly	7

4.	pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech	7

4.1 ochrana před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního díla	7

4.2 situace při ohrožení bezpečnosti vodního díla	7

4.3 situace při poškození objektů a zařízení vodního díla	7

4.4 situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku	7

4.5 situace při havárii na vodním díle	7

4.6 situace při zhoršení jakosti povrchové vody	7

5.	požadavky na měření	7

5.1 Vodohospodářská měření a pozorování	7

5.2 Sledování úrovně hladiny v nádrži	8

5.3 Technicko-bezpečnostní dohled, prohlídky díla	8

6.	seznamy důležitých adres	9

7.	zásady spolupráce	9

8.	soulad se souvisejícími předpisy	9

9.	rozsah pravidelných měření	9

10.	Ostatní údaje	9

11.	Provozní řád	10

11.1 Pokyny pro provoz a údržbu	10

11.1.1 Hráz	10

11.1.2 Výpustný objekt, přeliv	10

11.1.3 Nádrž	10

12.	přílohy	10

12.1 Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla	10

12.2 Hydrotechnické výpočty	10

12.3 Pasport stavby – projekt skutečného provedení stavby	10

# Identifikační údaje

Vlastník vodního díla: 		Obec Černolice, Hlavní 64, 252 10, Černolice

Telefon: 257 711 372

Uživatel vodního díla: 		Obec Černolice, Hlavní 64, 252 10, Černolice

Osoba odpovědná za manipulaci s vodou: Pavel Schmidt, starosta obce Černolice

Odborně způsobilá osoba pro provádění technickobezpečnostního dohledu:

Pavel Schmidt, starosta obce Černolice

Správce vodního toku: 		Lesy České republiky, s. p.

Správa toků – oblast povodí Vltavy

Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Telefon: 956 954 216

Správce povodí: 		Povodí Vltavy, státní podnik

Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 150 21

Tel. 221 401 111

Vodohospodářský dispečink: 257 329 425, 724 067 719

Místně příslušný vodoprávní úřad: 	Městský úřad Černošice

Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2

Telefon: +420 221 982 111

Příslušný povodňový orgán: 	V období mimo povodeň obec Černolice

Telefon: 257 711 372

Po dobu povodně: Povodňová komise obce v souladu s § 77 vodního zákona

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Adresa: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2

Telefon: 234 118 111

# technické údaje o vodním díle

## popis vodního díla

### Název a umístění vodního díla

Název vodního díla: 			Jezírko na pozemku parc. č. 56/1, k.ú. Černolice

Vodní tok: 				levostranný přítok Všenorského potoka

Číslo hydrologického pořadí povodí: 	1-11-05-043

IDVT vodní linie: 			10251044

Staničení, říční km:			0,5

Způsob napájení vodou: 		obtékaná vodní nádrž

Souřadnice dle centrální evidence vodních toků: Y=754278 X=1061290

### Informace o parcele

### stručný popis vodního díla

Rybník „Jezírko“ je umístěn ve střední části obce Černolice. Rybník je napájen vodou, která vytéká přepadem z Hořejšího rybníka, cca 97,0 m vzdáleného severním směrem. Do rybníčku je voda vedena částečně otevřeným korytem, potrubím pod cestou DN 250 a potrubím DN 400, které je zaústěno do nádrže. V horní části nátoku, před propustkem pod obecní komunikací je provedena hradící stěna s dubovými dlužemi o šířce 30 mm. Hradící stěnou je možné regulovat, nebo zcela uzavřít, přítok do rybníka.

Břehová část je tvořena nepravidelným oválem. Hráz je opevněna zdivem z lomového kamene. Nádrž má dva odtokové objekty se sestávají z betonových požeráků a z odtokových potrubí DN 500. První požeráková výpust (č.1) je napojena na stávající odtokové betonové potrubí DN 500, které dále pokračuje a je vyústěno do Dolejšího rybníka. Odtokové potrubí je cca 1 m nade dnem rybníka. Druhá požeráková výpust (č.2) je napojena na stávající horskou vpust, která je zaústěna do místní dešťové kanalizace vedoucí také do Dolejšího rybníka. Tato výpust umožňuje vpuštění rybníka.

Rybník nemá bezpečnostní přeliv. Větší průtoky jsou převáděny přes dluže požeráků. Vzhledem ke konfiguraci terénu do rybníka nemohou přitékat povodňové průtoky. Maximální přítok je určen kapacitou propustku DN 250 pod obecní komunikací.

Základní technické parametry vodní nádrže:

| kóta nejnižšího místa zátopy | 415,05 m.n.m. |
| --- | --- |
| kóta výpustného potrubí | 415,05 m.n.m. |
| kóta provozní hladiny | 416,45 m.n.m. |
| kóta maximální hladiny | 416,90 m.n.m. |
| kóta koruny hráze (nejnižší místo) | 417,00 m.n.m |
| celková délka zátopy | 29 m |
| plocha při provozní hladině | 588 m2 |
| objem vody při provozní hladině (zásobní prostor) | 823 m3 |

Situace z projektové dokumentace

## údaje o stavebním povolení

Jedná se o obnovu stávající stavby. Projektovou dokumentaci Rybník „Jezírko“ na pozemku parc. č. 56/1, k.ú. Černolice zpracoval v srpnu 2017 Ing. Jiří Štěpán. Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0002373. Stavební povolení vydal Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí, Č. j.: MUCE 18391/2018 OZP/V/Mar-ozn dne 21.3.2018.

## účel vodního díla

retence vody, krajinotvorný prvek – okrasné jezírko, rekreace

## údaje o povolení k nakládání s povrchovými vodami

Povolení k nakládání s povrchovými vodami bylo vydáno společně se stavebním povolením.

## kategorie vodního díla podle

Nádrž je zařazena do 4. kategorizace ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb.  o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

## zabezpečenost nároků na využití vody

Nádrž nebyla vybudován za účelem využití akumulované vody a nemá žádné nároky na zabezpečenost požadovaných odběrů.

## možnosti snížení povodňových průtoků

Nádrž nemá význam na snížení povodňových průtoků.

## základní údaje vodního toku

Ačkoliv je rybník umístěn na vodním toku, lze na něj nahlížet jako na rybník je obtékaný. Vzhledem ke konfiguraci terénu do rybníka nemohou přitékat povodňové průtoky. Maximální přítok je určen kapacitou propustku DN 250 pod obecní komunikací.

Vodní tok: 				levostranný přítok Všenorského potoka

Číslo hydrologického pořadí povodí: 	1-11-05-043

IDVT vodní linie: 			10251044

## Povodňový plán území dotčeného vodním dílem

Obec nemá zpracovaný Povodňový plán.

## seznam technických a právních předpisů

seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem a použitých pro vypracování manipulačního řádu:

Zákon č. 254/2002 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn MŽP č. 9/1998 Sb. ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků

Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

TNV 75 2303 Jezy a stupně

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 73 6503 Zatížení vodohospodářských staveb vodním tlakem

ČSN 73 6515 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže a zdrže

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství - Názvosloví hydrotechniky - Jezy

ČSN 75 0250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod

ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží

TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže

TNV 75 2910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích

TNV 75 5920 Provozní řády vodních děl

# zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle

## Hlavní zásady hospodaření

Provozní hladina v nádrži bude udržována na kótě normální hladiny. Snížení hladiny vody může být provedeno vyhrazením dluží v požeráku. Regulace hladiny lze provádět postupným vyhrazováním (odebíráním dluží).

## Manipulace při zvýšeném průtoku a za povodní

Ochranný objem nádrže je ovladatelný pomocí vyhrazování dluží z požeráku. Manipulace s dlužemi za povodní se nepředpokládá.

Všeobecné povinnosti úřadů, organizací a občanů pří ochraně před povodněmi stanoví vodní zákon č.254/2001 Sb. Velké vody se pří vzestupu hladiny nad úroveň normální hladiny převádějí automaticky přes horní hranu dluží výpustného objektu.

Při vyhlašování povodňového nebezpečí je nutno postupovat v souladu s povodňovým plánem, který je zabezpečen příslušnou Povodňovou komisí. Zpozoruje-li kdokoli, že voda v nádrži je na vyšší úrovni, než vyznačená maximální hladina je nutno tuto skutečnost hlásit této komisi k dalším opatřením. K zamezení poškození nebo ucpání objektu jsou navržena kontrolní opatření, pravidelné prohlídky a údržba všech objektů. Od těchto předpisů pro manipulaci s vodou se lze odchýlit jen při mimořádných okolnostech.

## Vypouštění nádrže

Vypouštění nádrže je možné provést vyhrazením dluží v požeráku. Plánované vypuštění nádrže se nepředpokládá. Z účelu rybníka vyplývá, že bude vypouštěn jen za účelem oprav nebo nutné údržby. Vypuštění by mělo být v předstihu oznámeno správci toku a rovněž příslušnému vodoprávnímu úřadu, a to s kladnými stanovisky dotčených subjektů (včetně stanoviska orgánu ochrany přírody).

Při vypuštění vlastník využije doby, po kterou je nádrž poloprázdná, k prohlídkám a opravám zařízení, která jsou za normálního stavu vody nepřístupná. Manipulace pří vypouštění rybníka musí být plynulé a pozvolné, aby nedošlo k náhlé neočekávané změně průtoku v korytě pod rybníkem. Denní pokles hladiny nesmí přesáhnout 1 m. Při vypouštění bude zvolen neškodný odtok, při kterém nebude docházet k vybřežení toku, v celém jeho úseku pod hrází rybníka. Rybník nesmí být vypouštěn v období s vyššími průtoky v korytě. Během vypouštění nesmí docházet ke strhávání sedimentu do odtoku z nádrže a k tvorbě kalových lavic. Po dokončení vypouštění musí být neprodleně odtok z nádrže zahrazen dlužemi nad úroveň sedimentu.

## Napouštění nádrže

Pominou-li okolnosti, vyžadující vypuštění nádrže, musí být neprodleně zahájeno její napouštění. Po dosažení úrovně provozní hladiny v nádrži začíná z hlediska hydrologických režimů běžný provoz. K napouštění vody dojde osazováním dluží v požeráku. V průběhu jednoho dne by měla být zvýšena úroveň hladiny maximálně o 20 cm. Objeví-li se během plnění jakékoliv závady, které by mohly ohrozit bezpečnost vodního díla, musí se plnění okamžitě přerušit a nesmí se v něm pokračovat před vyšetřením závady a jejím odstraněním. Popřípadě se musí podle povahy závad ihned započít s vypouštěním nádrže.

Rybník se nachází v pramenné oblasti na toku s občasným průtokem, který v létě vysychá. Odtok z rybníka je vyústěn do obecní dešťové kanalizace. Při napouštění není nutné zachovat minimální zůstatkový průtok pod hrází.

## Podmínky a požadavky spolupráce s jinými vodními díly

Rybník je umístěn v soustavě 3 nádrží. Manipulace s vodou bude prováděna koordinovaně s manipulací na ostatních rybnících v soustavě. Vypouštění a napouštění soustavy rybníků by mělo být postupné od nejníže umístěné nádrže směrem k nádrži výše na toku. Voda z vypouštěné nádrže výše na toku by měla být využita pro nádrž pod ní.

# pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech

## ochrana před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního díla

Vzhledem ke konfiguraci terénu do rybníka nemohou přitékat povodňové průtoky. Maximální přítok je určen kapacitou propustku DN 250 pod obecní komunikací.

## situace při ohrožení bezpečnosti vodního díla

viz kapitola 4.1

## situace při poškození objektů a zařízení vodního díla

viz kapitola 4.1

## situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku

Odtok z rybníka je vyústěn do obecní dešťové kanalizace. Na odtoku z rybníka není nutné zachovat minimální zůstatkový průtok pod hrází.

## situace při havárii na vodním díle

viz kapitola 4.1

## situace při zhoršení jakosti povrchové vody

Ten, kdo způsobil havárii (dále jen „původce havárie"), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí.

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky, případně správci povodí. Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí.

Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout České inspekci životního prostředí potřebné údaje, pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a Hasičskému záchrannému sboru ČR.

Vlastník (uživatel) VD je povinen spolupracovat při odstranění havárie v čistotě vody a při zneškodňování jejích následků. Pracovníci pověření vlastníkem se v případě havárie řídí pokyny vodohospodářského orgánu, spolupracují s orgány hygienické služby, a to vše v souladu s havarijními plány.

K odstranění následků havárie je přípustné provádět mimořádné manipulace. Provede se odběr vzorků vody a předá je k provedení rozborů laboratoři okresní hygienické stanice.

# požadavky na měření

## Vodohospodářská měření a pozorování

- Vlastník vodního díla je povinen provádět technickobezpečnostní dohled dle § 61 vodního zákona a vyhlášky 471/2001.

- Vlastník nádrže má odpovědnost za udržování nádrže v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů a s tím související odpovědnost za provádění TBD.

- Technicko-bezpečnostní dohled s přizváním vodoprávního úřadu bude prováděn 1x 10 let.

- Každý měsíc bude prováděna pravidelná obchůzka vodního díla. Při obchůzce bude provedena kontrola: přelivného zařízení, spodní výpusti, koruny hráze, vzdušného svahu hráze a podhrází.

- Zápisy z každé pravidelné kontroly budou zaznamenány do provozního deníku. Obsluha rybníka do něj zapisuje všechny rozhodující manipulace, mimořádné provozní a technické události, srážky neobvyklé svým trváním a intenzitou, mimořádné průtokové situace (sucha, povodně). Za povodní je třeba vést záznam o zjištěné velikosti průtoků (podle měrných křivek objektů).

- Pro měření a pozorování související s manipulací vody v nádrži bude využívána konsumpční křivka bezpečnostního přelivu.

## Sledování úrovně hladiny v nádrži

Dle § 59 vodního zákona je vlastník nádrže povinen označit kótu normální hladiny a maximální hladiny pro možnost sledování výšky hladiny vody v rybníce. Naměřená úroveň hladiny bude při každé pravidelné kontrole zaznamenána do provozního deníku.

## Technicko-bezpečnostní dohled, prohlídky díla

Na vodním díle bude prováděn technickobezpečnostní dohled s přizváním vodoprávního úřadu ve smyslu § 62 vodního zákona s četností 1 x za 10 let. Technickobezpečnostní dohled (TBD) je monitorování a vyhodnocování technického stavu díla z hlediska jeho bezpečnosti, provozní spolehlivosti, možných příčin poruch a jejich následků. Prohlídky hráze a objektů vodního díla se provádějí ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

Zákon 254/2001 Sb. o vodách o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnost 1. 1. 2002, ukládá v ustanovení § 59 vlastníkům vodních děl povinnost provádět na vlastní náklad u vodního díla TBD, pokud tomuto dohledu vodní dílo podléhá. TBD je povinný pro všechny vodní nádrže, jejichž výška hráze od paty hráze po její korunu je vyšší než 1 metr a celkový objem vzduté (zadržované) vody přesahuje 1 000 m3.

Rybník je zařazen do IV. kategorie vodohospodářských děl. TBD se provádí hodnocením jevů a skutečností a jejich porovnáním se zjištěními při předchozích obchůzkách. Obchůzky provádí obsluha určeného vodního díla po stanovené trase nejméně 1x měsíčně. TBD na vodních dílech může provádět sám vlastník. Vodoprávní úřad zváží svoji účast na prohlídce, ale vlastník díla mu vždy zašle zprávu o výsledcích TBD (§ 62 odst. 4 písm. c) vodního zákona).

Nejméně 1x za 10 let musí být provedena prohlídka malé vodní nádrže s přizváním vodoprávního úřadu (§ 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona). O uskutečněné prohlídce pořizuje vlastník zápis.

Náležitosti zápisu z prohlídky malé vodní nádrže

- Základní náležitosti (datum konání prohlídky, seznam přítomných osob).

- Základní identifikační údaje o určeném vodním díle (název vodního díla, vodní tok, kategorie díla z hlediska dohledu, katastrální území).

- Údaje o správě a obsluze díla (kontaktní údaje na vlastníka, odpovědnou osobu a obsluhu malé vodní nádrže) a příslušný vodoprávní úřad, popřípadě další organizace nebo osoby.

- Základní údaje o dokumentaci k určenému vodnímu dílu (manipulační řád, provozní řád, projektová dokumentace povodňový nebo havarijní plán).

- Stručný popis malé vodní nádrže a její účel.

- Hlavní údaje o dění od předchozí prohlídky (hydrologická situace, provozní činnost, datum konání předchozí prohlídky, plnění úkolů z minulé prohlídky a další.

- Výsledky TBD za hodnocené období.

- Výsledky prohlídky díla (zjištěné závady a nedostatky, uložené úkoly, návrhy opatření, náměty na zlepšení bezpečnosti a provozuschopnosti).

- Celkové zhodnocení stavu díla z hlediska bezpečnosti a provozuschopnosti a zhodnocení provádění dohledu (vyjádření odpovědné osoby, vlastníka, popřípadě zástupce vodoprávního úřadu).

- Jméno zapisovatele a podpisy účastníků prohlídky.

Zápis z provedené prohlídky zašle vlastník vodního díla účastníkům TBD a založí si ho pro účely kontroly. Pracovník obsluhy, který provádí obchůzky, se zaměří na hráz rybníka (nadměrné průsaky, výrony vody a vyplavování materiálu, sesuvy a propady hrázového tělesa, stav a množství porostů), na stavební stav objektů (trhliny, sedání, náklony). Na březích rybníka sleduje především sesuvy, nátrže a množství porostů.

# seznamy důležitých adres

Hasičský záchranný sbor České republiky				150

Policie České republiky							158

Zdravotnická záchranná služba						155

Tísňová volání SOS - jednotné evropské číslo 				112

Vlastník vodního díla: 		Obec Černolice, Hlavní 64, 252 10, Černolice

Telefon: 257 711 372

Správce vodního toku: 		Lesy České republiky, s. p.

Správa toků – oblast povodí Vltavy

Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Telefon: 956 954 216

Správce povodí: 		Povodí Vltavy, státní podnik

Závod Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 150 21

Tel. 221 401 111

Vodohospodářský dispečink: 257 329 425, 724 067 719

Místně příslušný vodoprávní úřad: 	Městský úřad Černošice

Podskalská 1290/19, 128 00 Praha 2

Telefon: +420 221 982 111

Příslušný povodňový orgán: 	V období mimo povodeň obec Černolice

Telefon: 257 711 372

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Adresa: Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2

Telefon: 234 118 111

# zásady spolupráce

Rybník je umístěn v soustavě 3 nádrží. Manipulace s vodou bude prováděna koordinovaně s manipulací na ostatních rybnících v soustavě. Vypouštění a napouštění soustavy rybníků by mělo být postupné od nejníže umístěné nádrže směrem k nádrži výše na toku. Voda z vypouštěné nádrže výše na toku by měla být využita pro nádrž pod ní.

# soulad se souvisejícími předpisy

Manipulační řád je zpracován v souladu se souvisejícími předpisy, zejména s manipulačním řádem a s havarijními a krizovými plány stanovenými složkami integrovaného záchranného systému a orgány povodňového a krizového řízení.

# rozsah pravidelných měření

Rybník je zařazen do IV. kategorie vodohospodářských děl. U těchto děl nejsou předepsány požadavky na pravidelné měření.

# Ostatní údaje

Revize manipulačního řádu musí být provedena k termínu stanovenému vodohospodářským orgánem při jeho schválení. Platnost tohoto manipulačního řádu začíná dnem jeho schválení příslušným vodohospodářským orgánem.

# Provozní řád

## Pokyny pro provoz a údržbu

### Hráz

Prohlídka se provádí se minimálně 2 x ročně a při povodňových a mimořádných stavech. Vizuálně se sleduje stav návodního opevnění, stav koruny a vzdušného svahu, vznik trhlin, sesuvů, propadů, průsaků (soustředěné vývěry vody, plošné zmokření). Provádí se pravidelné odstraňování nežádoucí vegetace a kosení koruny a vzdušného svahu.

### Výpustný objekt, přeliv

Provádí se vizuální prohlídka objektu. Sleduje se, zda nedochází k porušování konstrukcí (trhliny, plošné porušení, vystupující výztuž apod.). Při pravidelných obchůzkách je třeba prohlédnout i vnitřek objektu. Uvnitř je nutno si všímat rozsahu případných promočených míst či průsaků do těchto objektů, trhlin, deformací na spárách aj.

V rámci pravidelné údržby je nutno udržovat ocelové konstrukce nátěry proti korozi. Odstraňovat z objektu naplaveniny. Provádět drobné zednické vysprávky kamenné dlažby dna objektů a odpadni ch koryt. Vyměňovat poškozené či nefunkční dřevěné dluže požeráku za nové.

### Nádrž

Kontroluje se stav vegetace v nádrži a břehových porostů, stav sedimentů v nádrži, množství plavenin na hladině nádrže. Při vypuštěné nádrži provést prohlídku dna se zaměřením na množství sedimentů a předmětů, které se do nádrže dostaly nepovolenou lidskou činností. Průběžně odstraňovat z hladiny plaveniny, zejména z prostoru funkčních objektů.

# přílohy

## Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla

## Hydrotechnické výpočty

## Pasport stavby – projekt skutečného provedení stavby

Projektovou dokumentaci Rybník „Jezírko“ na pozemku parc. č. 56/1, k.ú. Černolice zpracoval v srpnu 2017 Ing. Jiří Štěpán

Příloha č.1 - Protokol o seznámení obsluhy s manipulačním řádem vodního díla

Níže podepsaní svým podpisem stvrzují, že jsou seznámeni s Manipulačním řádem

|  | jméno | podpis | datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpovědná osoba vlastníka |  |  |  |
| Osoba odpovědná za TBD |  |  |  |
| Obsluha VD |  |  |  |

Příloha č.2 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Kapacita přelivů součtu obou požeráků je 0,58 m3/s.